## Slide 1: SÍŤOVÉ PROSTŘEDKY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

## Slide 2: Fyzické zabezpečení počítačové sítě
Fyzické zabezpečení počítačové sítě zahrnuje veškerá opatření, která chrání hardware, infrastrukturu a přenosová média před fyzickým přístupem, poškozením, krádeží nebo zničením.
Bez něj:
firewall je k ničemu,
šifrování nepomůže,
autentizace selže, protože útočník se jednoduše dotkne zařízení.
Co ochraňujeme:
Aktivní síťové prvky: switche, routery, firewally, servery, NAS / storage.
Pasivní prvky: metalické kabely (UTP, STP), optické kabely, patch panely, zásuvky RJ-45.
Koncová zařízení: PC, notebooky, tiskárny, IP kamery, VoIP telefony, IoT zařízení.

## Slide 3: Prvky fyzického zabezpečení
Kontrola přístupu:
Zámky (klíče, cylindrické vložky), elektronické karty nebo čipy, biometrie, vstupní logy, oddělení zón.
Monitoring a dohled:
Kamerové systémy (CCTV), záznamy přístupů, alarmy, detekce otevření racku / dveří.
Prostředí a infrastruktura
Klimatizace, regulace vlhkosti, filtrace prachu, detekce kouře, hasicí systémy.
Záložní napájení:
Záložní zdroje napájení (UPS), dieselový generátor, ochrana proti požáru a přepětí.

## Slide 4: Základní typy útoků na počítačovou síť
1. Útoky na důvěrnost (Confidentiality)
Cíl: získat data
Např. Sniffing, Man-in-the-Middle.
2. Útoky na integritu (Integrity)
Cíl: změnit data
Např. Spoofing, Data tampering.
3. Útoky na dostupnost (Availability)
Cíl: znefunkčnit síť nebo službu
Např. DoS / DDoS.

## Slide 5: Přehled typů síťových útoků
DoS / DDoS
Zahlcení serveru požadavky.
Služba je pomalá nebo nedostupná.
Typické u webů, e-shopů, API.
Odposlech (Sniffing)
Zachytávání síťového provozu.
Nešifrovaný provoz = otevřená kniha.
Man-in-the-Middle (MITM)
Útočník se „vloží“ mezi dvě strany.
Čte nebo mění komunikaci.
Phishing
Falešné e-maily.
Odkazy na podvodné weby.
Malware – viry, červi, trojské koně
Škodlivé programy, které se snaží ovládnout nebo poškodit systém.
Brute force
Zkoušení hesel.
Slabá hesla = rychlý konec.
Spoofing – podvržení identity.
IP spoofing.
ARP spoofing.
DNS spoofing.

## Slide 6: Typické síťové služby
1. Adresovací a základní síťové služby
DHCP – automatické přidělování IP adres.
DNS – překlad názvů na IP adresy.
ARP – překlad IP adresy na MAC adresu.
NTP – synchronizace času.
2. Komunikační služby
SMTP – odesílání e-mailů.
POP3 / IMAP – příjem e-mailů.
SIP – signalizace VoIP.
RTP – přenos hlasu a videa.
3. Webové služby
HTTP – přenos webových stránek.
HTTPS – šifrovaný HTTP.

## Slide 7: Typické síťové služby
4. Souborové a datové služby
FTP – přenos souborů.
SFTP / FTPS – zabezpečený přenos souborů.
SMB (CIFS) – sdílení souborů v síti.
NFS – síťový souborový systém.
5. Správa a vzdálený přístup
SSH – bezpečný vzdálený přístup.
Telnet – nešifrovaný vzdálený přístup (zastaralý).
SNMP – správa a monitoring sítě.

## Slide 8
Proxy server
Proxy server je prostředník mezi uživatelem a internetem.
  Když uživatel posílá požadavek (např. HTTPS), proxy ho přepošle dál a vrátí odpověď.
  Pro webový server to vypadá, jako by s ním komunikoval přímo proxy server.
  Umožňuje správci sítě řídit k čemu mají uživatelé přístup, a blokovat weby nebo služby
Hlavní rozdíly oproti VPN
  Funguje na aplikační vrstvě (7.), [VPN na vrstvě 3./4.]
  Nevytváří šifrovaný tunel
  Skrývá IP jen pro určité služby nebo aplikace

## Slide 9: Reverse proxy
Reverse proxy je také prostředník, ale stojí na opačné straně, před serverem.
Klient komunikuje pouze s reverse proxy a nemá přímý přístup ke skutečnému serveru, na kterém aplikace běží.
Reverse proxy přijme požadavek od klienta, zpracuje ho a následně ho předá jednomu z backend serverů. Odpověď serveru se pak opět vrací klientovi přes reverse proxy.
Klient často vůbec nepozná, že komunikuje s proxy. Má pocit, že mluví přímo se serverem.

## Slide 10: Využití proxy serveru
Zvýšení bezpečnosti: chrání vnitřní síť před přímým přístupem z internetu
Ochrana soukromí: skrývá skutečnou IP adresu uživatele
Filtrování obsahu: umožňuje blokovat nevhodné nebo nebezpečné webové stránky
Ukládání do mezipaměti (cache): často navštěvované stránky se ukládají a načítají rychleji
Kontrola přístupu k internetu: např. ve školách nebo firmách lze omezit přístup na určité weby

## Slide 11: Význam proxy serveru
Zvyšuje bezpečnost sítě a chrání zařízení před přímým přístupem z internetu
Chrání soukromí uživatele tím, že skrývá jejich IP adresu
Lze kombinovat s IDS a IPS, kdy proxy server kontroluje veškerý provoz, který sítí prochází. IDS sleduje síťový provoz a vyhodnocuje podezřelé nebo nebezpečné aktivity a IPS dokáže odhalený útok automaticky blokovat
Snižuje zatížení internetového připojení
Slouží jako nástroj pro monitoring a správu síťového provozu

## Slide 12: IDS (Intrusion Detection System)
IDS (Intrusion Detection System) je bezpečnostní systém určený k detekci neoprávněných přístupů, útoků a podezřelých aktivit v počítačové síti nebo na konkrétních zařízeních. Jeho hlavním úkolem není útok zastavit, ale včas ho odhalit, zaznamenat a upozornit správce, aby bylo možné rychle reagovat.

## Slide 13
IPS (Intrusion Prevention System) je bezpečnostní systém, který aktivně chrání síť nebo zařízení před útoky. Na rozdíl od IDS, které útok pouze detekuje, IPS do provozu přímo zasahuje.
IPS je obvykle umístěn inline (přímo v cestě dat). Každý paket analyzuje v reálném čase a pokud rozpozná útok nebo nebezpečné chování, okamžitě ho zablokuje.
IPS (Intrusion Prevention System)

## Slide 14: Typy IDS/IPS
Typy podle umístění
NIDS – sleduje síťový provoz.
HIDS – běží na konkrétním serveru nebo počítači.
WIDS – Monitoruje bezdrátové sítě.
NBADS – Analyzuje chování v síti (např. DDoS útoky).
Typy podle způsobu detekce
Signature-based – porovnává se vzory útoků.
Anomaly-based – sleduje odchylky od normálu.
Hybrid – Kombinace obou metod.

## Slide 15: Detekce anomálii v síťovém provozu
Sleduje neobvyklé chování v síti:
náhlý nárůst provozu,
neobvyklé porty,
neznámé IP adresy.
Detekce anomálií se často používá jako součást IDPS (IDS + IPS) systémů a síťového monitoringu.
Je to detekce zvláštností (anomálii) ve všech datech které prochází sítí mezi zařízeními (počítač, server, router...).
Pomáhá odhalit útoky a problémy v síti.

## Slide 16: NetFlow
NetFlow je technologie pro sledování a vyhodnocování síťového provozu.
Původně vyvinutá společností Cisco.
Nesleduje obsah paketů, ale toky dat (flows).
Slouží k přehledu o tom, kdo, kam, kdy a kolik dat přenáší.

## Slide 17: Využití NetFlow
Sledování využití síťového provozu.
Identifikace největších přenosů dat (top talkers).
Detekce neobvyklého provozu a síťových útoků (např. DDoS).
Analýza přetížení a úzkých míst v síti.
Zpětná analýza síťových incidentů.
Analýza provozních vzorců zařízení a služeb.
Optimalizace a plánování síťové kapacity.

## Slide 18: SNMP
Simple Network Management Protocol:
Aplikační (7. vrstva) síťový protokol určený ke správě a monitorování síťových zařízení v IP sítích.
Verze: SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3, přičemž SNMPv3 přidává autentizaci a šifrování.
Umožňuje centrální dohled a správu síťových zařízení bez nutnosti přímého přístupu ke každému z nich, čímž se snižuje počet přístupových bodů a zvyšuje bezpečnost správy.

## Slide 19: Jak funguje SNMP
Manager – Agent:
Agent – software, který běží na spravovaných zařízeních.
Manager tyto informace dotazuje a zpracovává.
Agent přijímá požadavky na UDP portu 161.
Správce (manažer) vysílá požadavky k agentovi z jakéhokoliv dostupného portu.
Správce přijímá asynchronní oznámení (Trapy) od agenta na portu 162.
Trapy umožňuje agentovi oznámit významné události prostřednictvím nevyžádané zprávy.
SNMPv3
požadavky = 10161
Trapy =10162

## Slide 20: Děkujeme za pozornost!

## Slide 21: Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malware
https://courses.fit.cvut.cz/PK-PT2/lectures/pk-pt2-prednaska-4.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/NetFlow
https://cs.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Intrusion_detection_system#Intrusion_prevention
https://en.wikipedia.org/wiki/Anomaly_detection
CHATGPT