## Slide 1: Multimédia

## Slide 2: Multimédia
Vznikají jako výsledek spojení různých typů dat
  Textů
  Obrázků
  Grafiky
  Zvuku
  Animace
  Videa

## Slide 3: Programy pro tvorbu
PowerPoint
H5P

## Slide 4: Multimédia
Často obsahují také interaktivní prvky
Existují také interaktivní učebnice

## Slide 5: Multimédia

## Slide 6: Zvuk

## Slide 7: Zvuk
Zvuk je mechanické vlnění šířící se látkovým prostředím
Ve vakuu se zvuk nešíří
Nauka o zvuku je akustika

## Slide 8: Zdroj zvuku
Co může být zdrojem zvuku?

## Slide 9: Zdroj zvuku
Hudební nástroj
Hlasivky
Reproduktor
Výfuk automobilu

## Slide 10: Parametry zvuku
Rychlost šíření
Frekvence
Výška tónu
Barva tónu
Intenzita/hlasitost

## Slide 11: Rychlost zvuku
Látka | Rychlost zvuku [m/s]
Kaučuk | 40
Vzduch | 340
Voda | 1500
Beton | 1700
Led | 3200
Ocel | 5000
Sklo | 5200

## Slide 12: Frekvence zvuku
Jednotka Hertz
Slyšitelné pásmo – od 16 Hz do 20 000 Hz
  Každý člověk může vnímat jiné krajní frekvence
  <16 – infrazvuk
  > 20 000 ultrazvuk
  Některá zvířata slyší zvuky, které my neslyšíme
  https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k

## Slide 13: Frekvence zvuku
Pozor – některé frekvence reproduktory neumí přehrát

## Slide 14: Frekvence zvuku a lidské ucho
Slyšitelnost frekvencí je ovlivněna
  Stářím
  Poškozením ucha
    Poslech hlasité hudby
    Mechanické poškození
    Vrozené a získané vady

## Slide 15: Výška tónu
Je dána frekvencí
Čím vyšší frekvence, tím vyšší tón slyšíme

## Slide 16: Barva zvuku
Charakterizuje zdroj zvuku
Můžeme tak rozeznat různé hudební nástroje vydávající tóny o stejné výšce
Poznej hudební nástroj https://www.youtube.com/watch?v=HS53u2DHd0Y

## Slide 17: Intenzita (hlasitost) zvuku
Jednotkou je dB – decibel
Jde o subjektivní pocit při vnímání zvuku

## Slide 18: Intenzita (hlasitost) zvuku
Zdroj zvuku | Intenzita [dB]
Práh slyšení | 0
Šumění listí | 15
Tichý rozhovor | 40
Normální rozhovor | 65
Křik | 80
Motorové vozidlo | 90
Práh bolesti | 120

## Slide 19: Uložení zvuku do počítače
Digitalizace
  Převedení analogového signálu na elektrické veličiny

## Slide 20: PCM
Pulzně kódová modulace
  Vzorkování
  Kvantování
  Kódování

## Slide 21: Vzorkování
Amplituda
Čas
Z časově spojitého signálu se odebírají vzorky v určených časových intervalech
Vzorky se odebírají s určitou frekvencí – vzorkovací frekvence

## Slide 22: Kvantování
Navzorkovaný signál může v amplitudě nabývat libovolných hodnot, proto jej kvantováním omezíme na omezený počet
Amplituda
Čas

## Slide 23: Kvantování
Navzorkovaný signál může v amplitudě nabývat libovolných hodnot, proto jej kvantováním omezíme na omezený počet
Amplituda
Čas

## Slide 24: Kódování
Označení jednotlivých kvantizačních úrovní pomocí binárního kódu
Amplituda
Čas
110
101
100
011
001
000

## Slide 25: Komprese
Ztrátová
Bezztrátová

## Slide 26: Lidské ucho není schopno

## Slide 27: Lidské ucho není schopno
Slyšet dva různé tóny současně – silnější tón překryje slabší
Vnímat dva tóny s blízkými frekvencemi – vnímá je jako jeden tón
Vnímat slabé tóny bezprostředně po zaznění silnějších (milisekundy)

## Slide 28: Zvukové formáty
Ztrátové
  .MP3
  .AAC
Bezztrátové
  .WAV
  .FLAC

## Slide 29: Videozáznam

## Slide 30: Videozáznam
Co je to videozáznam?

## Slide 31: Rozlišení
Určuje počet bodů videa (horizontálně a vertikálně)
Uvádí se v bodech, pixelech
  HD – 1280x720 px
  Full HD – 1920x1080 px
  Ultra HD (4K) 3840x2160

## Slide 32: Poměr stran
Uvádí se ve zlomcích
  (4:3, 16:9)
Jde o skutečný poměr stran, jak se má video zobrazit při přehrávání

## Slide 33: Snímková frekvence
Frekvence, s jakou zařízení zobrazuje nebo zachycuje snímky
Jednotky fps (frames per second) – snímek za sekundu
Pro dosažení iluze plynulého pohybu je pro lidské oko zapotřebí 10-15fps

## Slide 34: Snímková frekvence
Je prokázáno, že při frekvenci 24fps vypadá i velmi rychlý pohyb plynule
Televizní vysílání často používá normu
  PAL – 25 fps – Evropa
  NTSC 29.97 fps – Amerika
https://www.youtube.com/watch?v=npMreLeVD6o&t=49s

## Slide 35: Datový tok
BITRATE – množství dat zakódovaných do vteřiny
Jednotka Kbps (kilobit za sekundu), Mbps (megabit za sekundu)
Čím vyšší datový tok, tím vyšší je kvalita videa – ale větší velikost souboru

## Slide 36: Datový tok
Rozdělení
  Konstantní
  Proměnlivý

## Slide 37: Konstantní datový tok
CBR
  Constant bitrate – stálý datový tok po celou dobu přehrávání
  Jednoduchý na kompresi, ale data proudí stejnou rychlostí i tam, kde je obraz klidný

## Slide 38: Proměnlivý datový tok
VBR
  Variable birrate – proměnlivý datový tok
  Modulováno v závislosti na náročnosti videa a audia
  Rchlé scény – vyšší datový tok a naopak)
  Může snížit velikost souboru

## Slide 39: Kodek
Program nebo zařízení
Mechanismus, který snímky videa zakóduje do menší podoby a při přehrávání videa jej zase dekóduje
Kodeky mohou být ztrátové a bezztrátové

## Slide 40: Kontejnery
Co jsou to kontejnery a jaké jsou?
Jaké jsou jejich vlastnosti?